МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ ПРИ УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ГАЗОБАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

- бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

- Должны быть приняты меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей, они должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

- Газовый баллон следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора. При установке баллона СУГ вне помещения его следует защищать нагрева выше 45°С.

- Не допускается установка баллонной установки у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий

- Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещений дома (квартиры).

- Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

- При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения

арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!

- Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым. Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия - появление копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов.

- Если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта форточка.

- Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.

- Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло.

- В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран газового баллона или вентиль (кран) подачи газа на трубопроводе необходимо закрыть.

- Если газовые конфорки погасли, не зажигайте газ сразу же, это может привести к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, проветрите кухню, дайте остыть горелке (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа), и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк.

- Не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими ребрами (решетки).

- Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, только после этого закрывайте дверцу.

- Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отапливания квартиры.

- Не стоит держать фитиль в газовой колонке постоянно горящим: это может привести к трагическим последствиям.

- Следите за исправностью газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов, регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

- Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться печами, электронагревательными и отопительными приборами, газовыми плитами, колонками, горелками и т.д.

- Уходя из дома или квартиры перекрывайте вентили (краны) подачи газа, выключайте газовые плиты, колонки, горелки,

печи, в том числе электроприборы, телевизоры, утюги и тому подобное.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа.

- Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

- Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

- Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

- Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

- Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы.

Категорически запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации (коридорах, проходах), лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

В квартирах, жилых комнатах общежитий запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.                                             Также не разрешается установка газовых баллонов в помещениях, расположенных под и над обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, аудиториями и учебными классами, зрительными (актовыми) залами зданий, больничными палатами, другими аналогичными помещениями, в помещениях без естественного освещения. Запрещается устанавливать баллоны с горючими газами в торговых залах предприятий торговли и устанавливать (хранить) баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА!

- Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите, колонке и т.д. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки (места утечки проверяются мыльным раствором). Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени. Помните, что от малейшей искры или пламени в загазованном помещении может произойти взрыв!

- Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

- Если запах газа не исчезает, а также при видимых неисправностях срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «104», работающую круглосуточно. Когда газом пахнет в подъезде, надо немедленно обратиться за помощью к специалистам и проветрить помещение, предупредить жильцов дома об опасности.

- Во избежание отравления накопившегося в помещении газа можно намочить водой платок и прижать его к лицу на некоторое время.

- При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если произошла утечка из баллона с газом:

- Немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону «104» и вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его от ударов. Не подпускайте к баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью. Как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и электроприборами, а также источниками открытого огня

Если появился огонь на баллоне с газом:

- Попросите домашних или соседей немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «104» и пожарную охрану по телефону «101», удалите всех из квартиры.

- Попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя — возможен взрыв.

- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от малейшего толчка он может взорваться.

Если загорелся газ в месте утечки:

- Немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу по телефону «104» и пожарную охрану по телефону «101».

- Пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв;

- Постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенце и т.п.).

Постоянно соблюдайте правила пожарной безопасности и правила безопасного использования газового оборудования!

Помните сами и научите своих детей, что постоянное выполнение и соблюдение мер пожарной безопасности - залог сохранения человеческих жизней и материальных ценностей!

В случае возникновения пожара немедленно звоните в МЧС России по телефонам «101» и «112»